## Slide 1
NC-T30R | 
건강 및 환경에 대한 유해성 ·물리적 위험성 | - 알레르기성 피부 반응 및 눈에 심한 자극을 일으킬 수 있습니다(피부과민성 구분1, 눈 손상성·자극성 구분2). - 암을 일으킬 것으로 의심됩니다(발암성 구분2). - 장기간 또는 반복노출 시 장기(호흡기, 폐)에 손상을 일으킵니다(특정표적장기독성 구분1). - 수생생물에 매우 유독합니다(급성 수생환경 유해성 구분1).
안전·보건상의 취급 주의사항 | - 분진 및 흄의 흡입을 피하고, 취급 후에는 부위를 철저히 씻으십시오. - 눈, 피부 및 의복과의 장기간 접촉을 피하고, 분진 발생을 방지하십시오. - 화기로부터 멀리 떨어진 곳에서 취급하십시오. - 건조하고 환기가 잘 되는 실내에 잠금장치를 하여 보관하십시오. - 수로ㆍ하수구ㆍ환경으로 유입 또는 배출되지 않도록 하십시오.
적절한 보호구 | - 1급 이상 방진마스크 또는 송기마스크(환기 부족 시)를 착용하고, Arc 광선·스패터로부터 눈·얼굴을 보호하는 보안경·보안면을 착용하십시오. - 피부 과민 반응을 막기 위해 보호장갑·보호의를 착용하십시오. - 감전·화상 방지를 위한 절연장갑과 절연 안전화를 착용하십시오.
응급조치 요령 | ▶ 눈에 들어갔을 때 - 즉시 20분 이상 흐르는 물로 씻고, 아크광선에 의한 화상이면 의사의 진찰을 받으십시오. ▶ 피부에 접촉했을 때 - 즉시 20분 이상 물로 씻고, 오염된 의류를 벗은 후 다시 사용 전 세척하십시오. ▶ 흡입했을 때 - 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고, 호흡이 힘들면 산소를 공급하며 의사의 조치를 받으십시오. ▶ 먹었을 때 - 구강대구강법 인공호흡을 하지 말고, 즉시 의료기관의 진찰을 받으십시오.
사고 시 대처방법 | - 화재 시 이산화탄소, 분말소화약제, 정규포말, 물 등으로 진압하고, 보호의·장갑·신발 등 보호장비를 착용하십시오. - 누출 시 분진·흄의 흡입을 피하고, 수로·하수구·환경으로의 유입을 방지하십시오. - 감전 발생 시 즉시 전원을 차단하고 피해자를 안전한 곳으로 이동시키십시오. - 의식이 없으면 기도를 확보하고 인공호흡을 실시하며 신속히 의료진의 도움을 요청하십시오.
※ 기타 자세한 내용은 물질안전보건자료(MSDS) 참고 |